## Slide 1: Функциональные узлы цифровой техники

## Slide 2: План лекции
Физическое представление двоичных данных
Цифровые элементы комбинационного типа .
Цифровые элементы с памятью.

## Slide 3: Как представить 0 или 1 ?
В природе существует два типа сигналов:
- аналоговые(непрерывные)
- цифровые(дискретные)
Двоичные данные могут быть закодированы :
с помощью аналоговых сигналов;
с помощью цифровых сигналов.
Модуляция – изменение одной физической величины по закону другой.

## Slide 4: Аналоговое кодирование
Амплитудная модуляция (АМ, AM – Amplitude Modulation) единица и ноль представляются разными амплитудами аналогового сигнала;
Частотная модуляция (ЧМ, FM – Frequency Modulation) единица и ноль представляются разными частотами аналогового сигнала;
Фазовая модуляция (ФМ, PM – Phase Modulation) единица и ноль представляются разными фазами аналогового сигнала;
Используется в модемах, беспроводных сетях

## Slide 5: Цифровое кодирование
Цифровое кодирование делится на :
Потенциальное - главным параметром является уровень напряжения - потенциал сигнала;
Импульсное - в импульсных кодах данные кодируются или полярностью импульса или же его частью – фронтом (например, Манчестерский код, используемый в сетях 10Мбит Ethernet).

## Slide 6: Составляющие цифрового сигнала
1 — низкий уровень сигнала 0,1Uпит (0,5В при Uпит = 5В);
2 — высокий уровень сигнала (0,5-0,9) Uпит (2,5-4,5)В
при Uпит = 5В;
3 — нарастание сигнала (передний фронт);
4 — спад сигнала (задний фронт);

## Slide 7: Основные понятия алгебры логики
логическая переменная это такая переменная, которая может принимать одно из двух значений: истинно или ложно (да или нет, единица или ноль).
логическая константа это такая постоянная величина, принимающая значения 0 или 1.
логическая функция это такая функция, которая может принимать одно из двух значений (истинно или ложно, да или нет, единица или ноль), в зависимости от текущего значений её аргументов, в качестве которых используются логические переменные.
Комбинация конкретных значений переменных (аргументов функции) называется набором. Количество различных наборов N для «n» переменных определяется как:
N= 2n.

## Slide 8: Задание логической функции
Словесным описанием, как правило, может использоваться в случае сравнительно не сложной логической функции.
Таблицой истинности. Включает все наборы для заданного количества переменных, с указанием значений, которые принимает функция для каждого набора.
В виде логического выражения логическую функцию представляют, как правило, в виде:
  СДНФ - Совершенной дизъюнктивной нормальной форме .
  СКНФ - Совершенной конъюнктивной нормальной форме.

## Slide 9: Пример задания функции «И»
Словесное описание:
  Функция Y имеет истинное значение, если аргументы x1 и x2 имеют истинное значение.
  В виде таблицы истинности :
  В виде логического выражения:
  СДНФ - Y = X1*X2;
  CКНФ - Y = (X1 +X2) * (X1 + X2)*(X1 + X2).

## Slide 10: Минимальная логическая функция
Одну и ту же логическую функцию можно представить различными логическими выражениями.
Для минимизации аппаратных затрат при реализации цифрового логического устройства по заданной логической функции необходимо провести процедуру минимизации логической функции , для выбора самого минимального её выражения.
Необходимо перейти от СДНФ или СКНФ к минимальной ДНФ или КНФ (МДНФ или МКНФ)
Методы минимизации:
  Расчетный метод;
  Метод Квайна;
  Метод Блейка – Порецкого;
  Метод карт Карно – Вейча;
  И др.

## Slide 11: Булевый базис
Набор элементарных логических операций, с помощью которого можно задать любую, сколь угодно сложную логическую функцию, называется «функционально полная система логических функций» или базисом.
Булевый базис:
  функцию одной переменной « НЕ» ( функция отрицания),
  функция двух и более переменных «И» (конъюнкция или логическое умножения)
  Функция двух и более переменных «ИЛИ» (дизъюнкция или логическое сложение).
  «ИЛИ-НЕ»
  «И-НЕ»

## Slide 12: Базовые логические функции

## Slide 13: Обозначение элементов

## Slide 14: Классификация цифровых элементов
По характеру информации на входах и выходах цифровые устройства подразделяют на:
  элементы последовательного;
  параллельного ;
  смешанного действия.
По схемному решению и связи между входными и выходными сигналами с учётом их изменения по тактам работы  на:
  комбинационные;
  элементы с памятью.

## Slide 15: Комбинационные элементы и элементы с памятью
В комбинационных элементах значения сигналов на выходах в каждый конкретный момент времени полностью определяются значениями (комбинацией, набором) действующих в данный момент цифровых входных сигналов.
В элементах с памятью значения выходных сигналов в текущем такте зависит не только от значений входных сигналов в этом такте, но и от внутренних состояний устройства, которые произошли в предыдущие такты .

## Slide 16: Семейства логических вентилей
Можно выделить следующие семейства логических вентилей:
ТТЛ – транзисторно –транзисторная логика (Transistor-Transistor Logic, или TTL) на биполярных транзисторах
КМОП – логика, построенная на комплементарных МОП - транзисторах(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Logic, или CMOS)
НТТЛ – низковольтная транзисторно-транзисторная логика (Low-Voltage Transistor-Transistor Logic, или LVTTL)
НКМОП – низковольтная логика на комплементарной структуре металл-оксид-полупроводник (Low-Voltage Complementary Metal-OxideSemiconductor Logic, или LVCMOS).

## Slide 17: Семейства логики

## Slide 18: Напряжение питания
С переходом на транзисторы меньшего размера, напряжение питания последовательно снижали до 3,3 В, 2,5 В, 1,8 В, 1,5 В, 1,2 V для экономии электроэнергии и во избежание перегрузки транзисторов.
Не все элементы могут взаимодействовать друг с другом.

## Slide 19: Raspberry Pi
- GPIO (General Purpose Input-Output)

## Slide 20
Пример преобразования уровней

## Slide 21: КТ 3102
ОАО «Интеграл»

## Slide 22: Основные характеристики

## Slide 23: Использование операционных усилителей для передачи сигналов на примере USB

## Slide 24: Монтажное ИЛИ (открытый коллектор)
Условное обозначение
Недостаток - низкая скорость передачи

## Slide 25: Элементы с третьим состоянием (высокоомным состоянием или Z-состоянием)
Существует отдельный сигнал по которому выход микросхемы переводится в третье состояние .
Выход отключается от внешней линии.
Условное обозначение
Шинный формирователь

## Slide 26: Пример: схема включения 8086

## Slide 27: Обозначение сигналов
Положительный сигнал (сигнал положительной полярности) —активный уровень — логическая единица(переключается по единице).
Отрицательный сигнал (сигнал отрицательной полярности) —активный уровень — логический нуль. (переключается по нулю)
Активный уровень сигнала — это уровень, соответствующий приходу сигнала, то есть выполнению этим сигналом соответствующей ему функции.
Пассивный уровень сигнала — это уровень, в котором сигнал не выполняет никакой функции.
Инверсный выход — это выход, выдающий сигнал инверсной полярности по сравнению с входным сигналом.
Прямой выход — это выход, выдающий сигнал такой же полярности, какую имеет входной сигнал.

## Slide 28: Обозначение входов и выходов
Как правило слева входы справа выходы

## Slide 29: Обозначение шин

## Slide 30: Цифровые элементы комбинационного типа

## Slide 31: Шифратор
Шифратор (кодер) - это элемент, преобразующий m- разрядный позиционный код в n- разрядный двоичный код.
В позиционном коде число определяется позицией единицы в серии нулей, или позицией нуля в серии единиц .
000000100
111110111
Наибольшее применение он находит(л) в устройствах ввода информации (пультах управления) для преобразования десятичных чисел в двоичную систему счисления.

## Slide 32: Таблица истинности шифратора
Предположим, на пульте десять клавиш с гравировкой от 0 до 9. При нажатии любой из них на вход шифратора подается единичный сигнал (Х0, ..., Х9).
На выходе шифратора должен появиться двоичный код (Y0, ..., Y9) этого десятичного числа.
Входы | Входы | Выходы |  |  | 
X |  | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0000000001 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0000000010 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0000000100 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0000001000 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0000010000 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0000100000 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0001000000 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 0010000000 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 01000000000 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 33: Реализация шифратора

## Slide 34: Дешифраторы
Дешифратор (декодер) - устройство, преобразующее входной n – разрядный двоичный код в m - разрядный позиционный код по формуле:
Дешифраторы широко применяются в устройствах управления, для построения распределителей импульсов по различным цепям, в элементах памяти и др.

## Slide 35: Таблица истинности для дешифратора трехразрядного двоичного кода
Входы |  |  | (Y) | Выходы
Х2 | Х1 | Х0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 0 | 1 | 4
1 | 0 | 1 | 1 | 5
1 | 1 | 0 | 1 | 6
1 | 1 | 1 | 1 | 7
Y0 = X2*X1*X0; Y1= X2*X1*X0; Y2= X2*X1*X0
Y3= X2*X1*X0; Y4= X2*X1*X0; Y5= X2*X1*X0; Y6= X2*X1*X0;
Y7= X2*X1*X0

## Slide 36: Дешифратор на три входа

## Slide 37: Дешифратор для семисегментного индикатора

## Slide 38: Цифровой компаратор
Цифровые компараторы выполняют сравнение двух чисел А и В, заданных в двоичном коде с одинаковым количеством разрядов.
Цифровые компараторы имеют три выхода: Fa > b, Fa = b, Fa < b.
Таблица истинности одноразрядного компаратора :

## Slide 39: Цифровой компаратор
Логические выражения для каждой функции имеют вид:
  Fa > b = а ∙ b
  Fa = b = а b + a b
  Fa < b = a b
Цифровой компаратор в виде микросхемы
Входы A>B, A<B, A=B служат для
наращивания разрядов.

## Slide 40: Цифровой мультиплексор
Пропускает(коммутирует) сигнал с одного из N входов на один выход в зависимости от состояния двоичного кода на адресных входах.
Логическая функция мультиплексора:
Y=X0*a1*a0 + X1*a1*a0 + X2*a1*a0 + X3*a1*a0

## Slide 41: Демультиплексор
Демультиплексором называют устройство, в котором сигналы с одного информационного входа поступают на требуемый выход в зависимости от кода на адресных шинах.

## Slide 42: Сложе́ние по мо́дулю 2 (исключа́ющее «ИЛИ»)
Сумматор по модулю «2» вырабатывает на своем выходе
сигнал логической единицы, если количество единиц на его
входах нечетное.

## Slide 43: Одноразрядный двоичный сумматор
PI – перенос из предыдущего разряда
А – бит первого числа
В- бит второго числа
S - сумма
P0 – перенос в следующий разряд
S = A B PI + A B PI + A B PI + A B PI
PO = A B PI + A B PI + A B PI + A B PI

## Slide 44: Сумматор

## Slide 45: Цифровые устройства с памятью

## Slide 46: Запоминающие элементы - триггеры
Триггер – это устройство с двумя устойчивыми состояниями предназначенное для записи, хранения и чтения информации (RS, D, T и JK).
Под действием входных сигналов триггер может переключаться из одного устойчивого состояния в другое.
Триггер изобрел М.А. Бонч-Бруевич в 1918

## Slide 47: Триггеры
По способу записи информации триггеры делят на :
  асинхронные, которые переключаются в момент подачи входных сигналов,
  синхронные (тактируемые), которые переключаются только при подаче дополнительных синхронизирующих сигналов (импульсов)
  статические - момент переключения связан с определённым уровнем синхросигнала .
  динамические - момент переключения связан с фронтом (перепадом напряжения) синхросигнала.

## Slide 48: Асинхронный RS - триггер

## Slide 49: Синхронный RS - триггер
S, R – информационные входы
S, R – входы принудительной установки
С – вход синхронизации

## Slide 50: Одноступенчатый D – триггер (latch - защелка)
D-триггер — имеет один информационный вход D и один вход синхронизации.
Триггер переключается по уровню синхросигнала и не имеет запрещенного состояния
Недостаток простейшего D-триггера – захват помехи Пока на входе синхронизации С присутствует высокий потенциал, состояние на D входе не должно меняться.
Чтобы избежать прохождения входного сигнала на выход схемы приходится на вход триггера подавать очень узкие синхроимпульсы.

## Slide 51: Двухступенчатый динамический D- триггер
Двухступенчатый D-триггер, построен по схеме «ведущий-ведомый или Flip - Flop» на двух одноступенчатых триггерах D1 и D2 соединенных последовательно.
При С = 1 информация с входа D записывается в ведущий триггер D1.
При переходе синхросигнала С из 1 в 0 информация из D1 перезаписывается в ведомый D2. Т.е. по спадающему фронту синхроимпульса (для триггера на элементах И-НЕ).
Если триггер построен на элементах ИЛИ-НЕ, то по возрастающему фронту.

## Slide 52: Динамический триггер
При изображении динамического входа указывают, по какому фронту триггер изменяет своё состояние.
а- нарастающий фронт (передний)фронту
б - спадающий (задний) фронту.

## Slide 53: Т- триггеры
Т – триггеры строятся на основе двухтактного D -триггера и работают в счетном режиме меняя свое состояние на противоположное на каждом периоде тактового сигнала
Т – триггер делит тактовую частоту в два раза.

## Slide 54: Регистры
Регистры — это функциональные узлы на основе триггеров, предназначенные для приёма, хранения, передачи и преобразования многоразрядной цифровой информации ( например из параллельного кода в последовательный и наоборот, сдвиг числа и др.).
В зависимости от способа записи и чтения информации (кода числа) регистры бывают:
  параллельные;
  последовательные (сдвигающие);
  параллельно — последовательные.
  Регистры строятся на основе двухтактных триггеров

## Slide 55: Параллельный регистр
Запись кода в параллельные регистры осуществляется параллельным кодом, то есть во все разряды регистра одновременно.
Вход R служит для установки триггеров в нулевое состояние перед записью информации.
Входное двоичное число подается на входы D0-D2 и при подаче импульса на вход С записывается в триггеры регистра.
Вход С – запись
Вход R – сброс

## Slide 56: Регистр сдвига
Каждый выход триггера соединен с входом следующего.
Информация подается на D-вход первого триггера.
При подаче импульса на вход С, бит информации на D – входе записывается в первый триггер.
При подаче следующего синхроимпульса этот бит перезаписывается во второй триггер. При этом в первый триггер записывается следующий бит информации и т. д. Информация продвигается по регистру от первого триггера к последнему.
.

## Slide 57: Реверсивный регистр сдвига
При N=1 тактовые импульсы производят сдвиг информации вправо, а при N=0 –— сдвиг информации влево

## Slide 58: Двоичный счетчик
Счётчик предназначен для счёта поступающих на его вход импульсов, в интервале между которыми он должен хранить информацию об их количестве. Поэтому счётчик состоит из Т-триггеров.
Каждый разряд счётчика может находиться в двух состояниях.
Число устойчивых состояний, которое может принимать двоичный счётчик, разрядностью n называют коэффициентом пересчёта:
Коэффициент пересчета равен количеству импульсов, которое может подсчитать счетчик.
Максимальное число N , которое может быть получено в счетчике равно :

## Slide 59: Двоичный счетчик
По направлению счета счетчики бывают:
суммирующие, вычитающие, реверсивные.
Двоичные, двоично-десятичные
Асинхронные - у которых под воздействием входного импульса переключение соответствующих разрядов происходит последовательно друг за другом,
Синхронные когда переключение происходит одновременно  параллельно.

## Slide 60: Трехразрядный двоичный счетчик
Суммирующий счетчик
Вычитающий счетчик

## Slide 61: Счетчик с переменным коэффициентом (с предустановкой)
Представляет собой комбинацию параллельного регистра и счетчика.

## Slide 62: Счетчик с переменным коэффициентом

## Slide 63: Схема исследования счетчика

## Slide 64: Системный таймер 8253

## Slide 65: АНАЛОГО – цифровые преобразователи (АЦП)

## Slide 66: Аналого–цифровой преобразователь
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, Analog-to-digital converter, ADC)- устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).
Аналоговый сигнал является непрерывной функцией времени, в АЦП он преобразуется в последовательность цифровых значений.
Сам процесс преобразования включает в себя три основные операции:
- дискретизацию;
- квантование;
- кодирование.

## Slide 67: Дискретизация
Операция дискретизации состоит в том, что по заданному аналоговому сигналу S(t) строится дискретный сигнал S(nT), причем S(nT) =S(t).
Физически такая операция эквивалентна мгновенной фиксации выборки дискретных значений непрерывного сигнала S(t) в моменты времени t= nТ, после чего образуется последовательность выборочных значений {(S(nT)}.
Аналоговый сигнал
Дискретный сигнал
Notes: На практике мгновенную выборку осуществить невозможно. Реальные устройства, запоминающие значения аналогового сигнала не в состоянии сделать этого мгновенно.

## Slide 68: Частота дискретизации
Период времени, через который запоминаются дискретные значения сигнала называется периодом дискретизации или частотой дискретизации.
По теореме Котельникова – Найквиста для восстановления аналогового сигнала по дискретным значениям частота дискретизации должна как минимум в два раза превышать максимальную частоту fmax в спектре преобразуемого аналогового сигнала S(t)
Например, для преобразования звука ( в полосе частот 0 -20000Гц) частота дискретизации аудиокарты может быть 48кГц или 96кГц.

## Slide 69: Квантование и кодирование
Весь диапазон в котором изменяется сигнал разбивается на уровни, которые называются квантами.
Каждому кванту присваивается определённый номер. Эти номера кодируются заранее выбранным кодом, чаще всего двоичным, а их число N выбирается равным 2m, где m- разрядность кода или разрядность АЦП.
Значение сигнала между двумя уровнями называется шагом квантования

## Slide 70: Разрешающая способность (шаг квантования)
При диапазоне входных напряжений от 0В до 5 В и использовании 10-битного АЦП мы имеем следующее разрешение АЦП:
Для 24-разрядного АЦП это значение составляет 0,3мВ
Ошибка преобразования
Notes: Для 8 битного 5/256=0,0195
5в=255
4в=х х=(4*255)/5=204 =11001100

## Slide 71: АЦП параллельного типа

## Slide 72: АЦП последовательного приближения
Мгновенное значение входного сигала запоминается на конденсаторе.
Устройство синхронизации последовательно увеличивает значение двоичного кода в регистре последовательного приближения.
Цифровой код преобразуется в аналоговый сигнал с помощью цифро-аналогового преобразователя.
Аналоговый сигнал сравнивается с значением входного мгновенного напряжения на аналоговом компараторе.
В момент сравнения, компаратор вырабатывает сигнал окончания преобразования и из регистра извлекается цифровой код.

## Slide 73: Цифро-аналоговый преобразователь (DAC)
ЦАП – преобразует цифровой двоичный код в аналоговый (непрерывный) сигнал.
Основные характеристики:
Разрядность;
Время преобразования;
Точность преобразования.
Notes: Точность и разрядность связаны между собой

## Slide 74: Цифро-аналоговый преобразователь
Опорное напряжение VREF подается на резисторный делитель . Выходной сигнал снимается с соответствующего отвода замыканием одного из 2N коммутаторов после декодирования N- разрядных данных.
.

## Slide 75: АЦП пример: схема контроля напряжений